RODINNÝ FAVORIT

Fiat  využil jednotlivé modulárne diely  Grande Punta a Brava na stavbu samostatného modelu Linea .

Elegantne pôsobiaci model Fiat Linea je napriek predĺženému rázvoru  a  pretiahnutej zadnej  časti vozidla vydareným príkladom talianskehodizajnu . Predovšetkým v nami testovanej najkomfortnejšej  verzii Emotion vypadala Linea s bohatým chrómovanímveľmi dobre. To platí aj pre prístrojový panel, ktorý je síce zhotovený z tvrdých plastov ,ale v kombinácii s chrómovou dekoráciou pôsobí celkom príjemne.Pracovisko vodiča je riešené k plnej spokojnosti .Ukazovatele sú ľahko čitateľné  a ovládače prehľadne a logicky umiestnené ,nastaviteľný  trojramenný volant padne  veľmi dobre do rúk  a vo veľkom rozsahu  nastaviteľné sedadlo potiahnuté kožou  poskytuje nadštandardný komfort .  Na posádku vpredu aj vzadu čakajú kráľovský pohodlné sedadlá s dlhýmia širokými sedákmi a operadlami, ktorým prepáčite slabšiu oporu tela v zákrutách .Koniec -koncov užívatelia tohto typu vozidla  tento handicap v záujme väčšieho komfortu  radi oželia. K pohodliu  a uvoľnenému sedeniu na zadných sedadlách prispievajú aj pod väčším uhlom sklonené operadlá. Trojpriestorový sedan  Fiat Linea síce  vychádza z modelu Grande Punto, ale rozmermi rázvoru 2603mm je na úrovni Brava 2600mm.(Napríklad konkurenčné Suzuki SX4 sedan má razvor 2462mm).Tento fakt sa pozitívne prejavil vzadu nadpriemernou  voľnosťou pre kolená, ktorá je v tejto  triede vozidiel bezkonkurenčná. Pre porovnanie v pozdĺžnom smere od predných operadiel k zadným operadlám pri  rovnakej pozícií predného sedadlásme namerali Linea 778mm,Grande Punto 720 mm,Bravo 728 mm.Na šírku v lakťochvpredu /vzadu Linea 1450/1450mm,Grande Punto 1445/1403mm,Bravo 1480/1465mm.(tu musíme poznamenať ,že Grande Punto a Bravo poskytujú najviac priestoru na šírku v daných segmentoch vozidiel.) . Pri premeraní výšky  od zadného sedáku po strop má Linea 858mm,Grande Punto 950mm,Bravo 930mm .Pre hlavu Linea ponúka na zadných sedadlách miesta pre 1,75cm vysokého pasažieratak akurát. Vyššie postavy budú hlavou narážať do stropu. Tento problém je zapríčinený nielen zvažujúcou sa líniou strechy, ale podľa nás aj zbytočne vysoko uloženým sedákom 385mm(Grande Punto 360mm,Bravo 340mm)a plytkým sedením. Minimálne hlbšie sedenie by pridalo na pár centimetroch pre voľnosťv oblasti hlavy. Škoda. Týmto sa Linea bohužiaľ zbytočne oberá o rodinnú klientelu s 15 ročnými „deťmi“ 187 cm vysokými.(napr. náš rodinný prípad).Pre batožinu je však miesta nadbytok . V základnom usporiadaní naložíte úctyhodných  519litrov a po sklopenízadných sedadiel 870 litrov. Samozrejme v porovnaní s kombi vozidlami a hatchbackmi treba rátať s menším nakladacím otvorom.

1260kg ťažkú  Lineu poháňal nízkobjemový vznetový agtrregát 1,3 MultiJet (vstrekovanie common rail s variabilnou geometriou turbodúchadla a medzichladičom) disponujúci max.výkonom 66kW(60k)/4000ot.min-1 a max.krútiacim momentom200Nm/1750ot.min-1. Jazdná dynamika neoslní (zrýchlenie z 0-100km/h za14,7 s ),ale vo vyšších otáčkach viac ako uspokojí. Do úvahy je  nutné vziať ,že Linea 1,3 MultiJet prirozjazde v nízkych otáčkach pôsobí doslova lenivým dojmom ,naopak po dosiahnutí cca 2200- 2500ot/sa preberie až nečakane  k životu. Nad týmto pásmom otáčok  v prípade potreby predbieha  v svižnom tempe ,samozrejme na úkor spotreby a zvýšenej hladiny hluku. Udávaná priemerná spotreba 4,9litrov/100km je vzhľadom na sprevodovanie 5.st.manuálnej prevodovke (s pomerne nepresným radením) v bežnejpremávke  viac ako utópia. Napríklad pri jazde po diaľnici ustálenou rýchlosťou 130km/h vznetový motor točí podľa otáčkomera až cez 3000ot.min-1s(vyššia hladina hluku v kabíne)  a priemerne spotrebuje 5,8/100km. V meste6,5l/100km a len pri jazde  100km/h ustálenourýchlosťou potrebuje palivo pod 5litrov /100km. Samotné jazdné vlastnosti sú čitateľnéa bezpečné . Pri jazde v zákrutách Linea  okamžite reaguje na povely volantom( riadeniu so strmým prevodom však chýba lepšia spätná väzba od  kolies),ale  vďaka  komfortnejšie naladenému podvozku treba rátať s väčším náklonom karosérie.

Na slovenskom automobilovom trhu ide  o ojedinelú ponuku v tejto cenovej relácii . V cenách porovnateľných s Grande Puntom dostanete navyše viac voľnosti  na zadných sedadlách ,objemnejší kufor a riadnu dávku elegancie, ale s iným –komfortnejším charakterom jazdných vlastnosti. Pri pohľade do cenníkov je Grande Punto  v základných cenách pri benzínovej motorizácii   síce o  poznanie lacnejší ako Linea ,ale pri porovnaní vznetovej testovanej verzie Linea 1,3MultiJet v najbohatšej výbave  Emotion s Grande Punto 1,3 MultiJet Emotion vychádza naopak Linea dokonca s cenou  519 9000Sk lacnejšia o takmer 12 000Sk.

+elegantný dizajn

+priestor pre kolená na zadných sedadlách

+objemný kufor

+pohodlné rozmerné sedadlá

+cena

+výbava

-podpriemerná dynamika v nižších otáčkach

-priestor pre hlavu na zadných sedadlách

-sprevodovanie a nepresné radenie 5.st.prevodovky

-hlučný motor pri jazde po diaľnici  130km/h